ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мегал»

Лестница приставная алюминиевая

ЛПБ=1200-2,0 (2,5; 3,0; 4,0) ГОСТ 26887-86

(400мм)

П  А  С  П  О  Р  Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

1.1. Лестницы приставные алюминиевые ЛПБ – 2,0 (2,5; 3,0; 4,0) (400мм) предназначены для производства монтажных работ и в индивидуальном строительстве. Узкие лестницы можно использовать в колодцах и шахтах с соблюдением мер безопасности.

1.2. Лестницы могут применяться в помещениях и на открытых площадках при температуре от минус 40 0 С до плюс 50 0 С и относительной влажности до 100%.

1.3. Лестницы изготавливаются из профильной трубы 30*40. Ступени из круглой трубы d30 сплава АД31Т1.

1.4. Укомплектованы снизу резиновыми противоскользящими башмаками, сверху пластиковые заглушки.

1.5. Соединения лестницы выполнены на сварке.

1.6. При эксплуатации лестниц строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и указания, приведенные в проекте производства работ по монтажу конструкций.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2.1. Допустимая нагрузка не более 1200 Н (120 кгс).

2.2. Основные размеры и масса:

| Тип лестницы | Длина, (мм) | Ширина, (мм) | Расстояние между ступенями (мм) | Масса, не более (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛПБ 2,0 | 2000 | 400 | 340 | 6,0 |
| ЛПБ 2,5 | 2500 | 400 | 340 | 6,5 |
| ЛПБ 3,0 | 3000 | 400 | 340 | 7,5 |
| ЛПБ 4,0 | 4000 | 400 | 340 | 9,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

3.1. В комплект поставки лестницы  входят:

- лестница	1 шт.

- паспорт 	1 шт.

При поставке партиями паспорт прикладывают на каждые 10 изделий одного типа.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

4.1. Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

4.2. Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

5.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

6.1. Лестница ЛПБ =1200–2,0 (2,5; 3,0; 4,0) (400мм) - ГОСТ 26887-86 соответствует требованиям и признана годной в эксплуатации.

| Модель | ЛПБ-2,0 | ЛПБ-2,5 | ЛПБ-3,0 | ЛПБ-4,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(ненужное зачеркнуть)

| Штамп ОТК Дата изготовления |  |
| --- | --- |