ППА-4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мегал»

Площадка подвесная алюминиевая ППА

П  А  С  П  О  Р  Т

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Площадка подвесная алюминиевая ППА (люлька открытого типа) - (далее площадка) предназначена для производства общестроительных работ.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Площадки могут применяться в помещениях и на открытом воздухе при температуре от минус 40 0 С до плюс 300 С и относительной влажности до 100%.

Площадка изготавливается из труб сплава АД 31Т1 и листа АМГ.

Все соединения выполнены на сварке.

Подвергается испытаниям с приложением нагрузки, превышающей нормативную на 100%.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Тип | Грузоподьемность | Масса не более, кг | Диаметр отверстия в проушине, мм | Рабочая нагрузка, кгс | Габаритные размеры, мм: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | длинна | ширина | высота |
| ППА-1 | 1 человек | 22 | 12 | 160 | 1250 | 620 | 1240 |
| ППА-4 | 4 человека | 63 | 20 | 320 | 1840 | 1240 | 1550 |

Внимание:в процессе эксплуатации рекомендуется применять стропы в комплекте с монтажной скобой.

Внимание! Перед началом эксплуатации площадки должны быть проверен;, сварные швы на отсутствие трещин, отсутствие деформированных элементов в деталях конструкции, наличие отметки об испытаниях.

Эксплуатация запрещена при наличии выше перечисленных дефектов.

В остальном по мерам ТБ руководствоваться приказом от 12 ноября 2013 года № 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

В комплект поставки площадки входит:

- площадка		1 шт.

- паспорт 		1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование площадок допускается любым видом транспорта с предохранением их от перемещения в транспортных средствах.

Площадки могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя в эксплуатирующую организацию, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Площадка подвесная алюминиевая ППА соответствует Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ от 12 ноября 2013 года № 533 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также она соответствует требованиям конструкторско-технологической документации и признана годной к эксплуатации.

| Модель | ППА-1 | ППА-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

(ненужное зачеркнуть)

Дата продажи

Штамп ОТК

ППА-1