Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая  технические характеристики.

Изготовитель ООО "УЛТ-Оснастка" г. Москва

Лицензия МСЛ №050364 от 2000 г.

WWW.ULT.RU

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ    «______»____________________ года

штамп ОТК                 _______________

ВЫШКА ПЕРЕДВИЖНАЯ

УЛТ – 60

ПАСПОРТ

СОДЕРЖАНИЕ

1.Назначение

2.Технические характеристики

3.Комплектность

4.Порядок сборки

5.Указание мер безопасности

6.Техническое обслуживание

7.Упаковка

8.Транспортирование и хранение

9.Гарантийные обязательства

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Вышка передвижная, сборно-разборная УЛТ-60 (далее по тексту -  вышка),  предназначена для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ  как внутри помещения, так и снаружи.

Конструкция представляет собой модульную конструкцию из стального  облегченного профиля.

Перемещение и фиксацию вышки в рабочем положении обеспечивают колеса и  опорный брус с винтовыми упорами. Вышка изготовлена с учетом требований ГОСТ 24258-88.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.Размер настила ………………………… ............................1560 х 640 мм

2.2.Нагрузка на рабочую площадку…..................................... 150 кг

2.3 Статическая нагрузка на перила................................…… до 70 кг.

2.4. Шаг ярусов ................................................................……. 1,2 м

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование | Высота полная, м |
| --- | --- |
|  | 2.6 | 3,8 | 5,0 | 6,2 |
|  | Высота до настила, м |
|  | 1,4 | 2,8 | 4,0 | 5,2 |
| Узел базовый с колесами | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Лестница | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Штанга | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Стяжка | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Настил | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бортовое ограждение * | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Перильное ограждение * | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Опорный брус с винтовыми упорами | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес, кг | 63 | 79 | 95 | 111 |

*- поставляется по отдельному заказу

4.ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1. Для установки вышки выбирается ровная площадка размером 1 х 2 метра.

4.2.Установить 2 базовых узла 1 ( рис.1)

4.3.Во втулки базовых узлов 1 установить две лестницы 3 (рис.2)

4.4. Установить на лестницы 3 две штанги 4 и закрепить их четырьмя стяжками

(рис.3).

4.5. Аналогично собрать вторую и последующие секции вышки.

4.6. На требуемой высоте установить настил с бортовыми ограждениями (рис.3).

4.7. Для повышения устойчивости конструкции установить опорный брус с винтовыми упорами (рис 4).

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе на вышке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам и приемам работ согласно требованиям отраслевых инструкций по охране труда при работе на средствах подмащивания и ознакомленные с  настоящим паспортом.

5.2. При проведении работ на высотах более 4 м, конструкцию дополнительно закрепить.

5.3. Запрещается использование вышки, имеющей механические повреждения и

деформацию элементов конструкции, с превышением допустимой нагрузки.

5.4. Установку настила с бортовыми ограждениями производить ниже верхних штанг на растоянии не менее 1,1 м.

5.5. Запрещается перемещение вышки с людьми и грузом, расположенными на ней.

5.6. При перемещении вышки снять колеса с тормозов, иное может привести к поломке колес.

5.7. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности  лежит на потребителе.

Кроме мер указанных в настоящем паспорте необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» (или другие аналогичные инструкции и правила).

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Осмотр вышки производится ежедневно перед началом работы:

- в случае обнаружения механических повреждений пользоваться вышкой запрещается.

- в случае нарушения покрытия металлических деталей поврежденную  поверхность для защиты от коррозии закрасить краской.

- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую толщиной не менее 12 мм,,

6.2.Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

7.УПАКОВКА

7.1.Детали вышки упаковываются поэлементно.

7.2.Паспорт передается потребителю при непосредственном получении .

8.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1.Транспортирование и хранение вышки  по ГОСТ 24258-88.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня начала эксплуатации,

но не позднее 18 месяцев со дня ее изготовления.

10. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Установленный производителем срок полезного использования вышки-туры составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с паспортом.